實驗室廢液清運暫存標準作業程序

- 觀察廢液桶是否破損洩漏，如果破損立即換裝新桶。

- 實驗室廢液妥善標示，不相容廢液勿隨意混合。

- 廢液桶盛裝以八分滿為原則。

- 搬運人員應著實驗衣、長褲、包鞋、耐酸鹼手套、防護眼鏡、口罩等防護具。

- 搬運台車及車輛準備盛盤及吸液棉片以防洩漏。

- 廢液倉庫置乾粉滅火器、吸液棉、緊急沖淋設備以防萬一。

- 清運至廢液倉庫，打開貨櫃門，將抽風改為手動抽風，廢液桶置放於貨架盛盤上。

- 搬運完成後，確認各項設備正常運轉，將抽風系統改回定時控制，並熄滅燈火始得離去。